## Slide 1: Vote électronique
03-2019
Train The Trainer

## Slide 2
Introduction
Partie théorique
Partie pratique
Partie finale
Programme

## Slide 3
Programme
Introduction
Partie théorique
Partie pratique
Partie finale

## Slide 4: Vote électronique
Communes qui votent pour la première fois en 2019 avec les systèmes SMMT
  1 nouvelle commune
Communes qui votent pour la première fois en 2018 avec les systèmes SMMT
  17 Bruxelles, 12 Flandre, 9 Communauté germanophone
Communes qui votent depuis 2012 avec les systèmes SMMT
  2 Bruxelles, 151 Flandre

## Slide 5: Objectifs de la formation
Savoir à quoi sert chaque partie du système de vote
Organiser les bureaux de vote et installer les systèmes de vote correctement
Maîtriser le processus de démarrage et d’arrêt
Savoir quoi faire en cas de problèmes et d'incidents
Savoir comment aider le bureau principal en cas de recomptage
Développer les connaissances et la confiance pour former les présidents

## Slide 6: Quelle est l'importance de la formation
Les employés communaux mieux formés peuvent mieux organiser le bureau de vote et former les présidents
Les présidents mieux formés sont en mesure de mieux s'acquitter de leurs tâches
Les assesseurs sont mieux supervisés et dirigés
Les électeurs sont mieux guidés dans le processus de vote
Une meilleure formation conduit à un déroulement plus fluide du vote dans les bureaux de vote et à la diminution des interventions inutiles

## Slide 7
Programme
Introduction
Partie théorique
Partie pratique
Partie finale

## Slide 8
Instruction vidéo
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 9
Programme
Introduction
Partie théorique
  Aperçu du bureau de vote
  Installation du système de vote
  Démarrage du système de vote
  Votes
  Clôturer les votes/le bureau de vote

## Slide 10: Aperçu du bureau de vote
Bureau de vote : tables, chaises, isoloirs, liste électorale, matériel d'écriture, timbres, loi électorale, affiches avec listes de candidats, enveloppes, etc.
Enveloppe scellée avec deux clés USB
Enveloppe scellée avec code du bureau de vote et mot de passe
Système du président, y compris 50 cartes à puce + urne électorale
Environ 5 ordinateurs de vote
Boîtes de transport des ordinateurs de vote et du système du président
Notes: Les enveloppes scellables vides sont importantes car après la fermeture du bureau de vote, les documents suivants doivent être conservés sous scellés et signés:
Tous les bulletins de vote provenant de l'urne ;
Deux clés USB + le rapport de chiffres clés signé
Tous les autres formulaires et documents prévus, tels que les listes d’enregistrement, le formulaire de jetons de présence, les procurations + certificats, les électeurs qui ne se sont pas présentés, les assesseurs qui ne se sont pas présentés, etc. vont dans des enveloppes normales prévues par la commune.

## Slide 11: Aperçu du bureau de vote
Configuration recommandée génération II
Assesseur (à l’entrée)
Assesseur
(debout)
Assesseur
(debout)
secrétaire
président
assesseur
Isoloir
Isoloir
Isoloir
Isoloir
Isoloir
Isoloir
assesseur
Table pour les membres du
bureau de vote
PM
Urne électorale
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
La disposition de l'urne électorale par rapport au système du président veille à ce que les câbles de connexion ne traversent pas l'écran.

## Slide 12: Aperçu du bureau de vote
Configuration recommandée génération I
Assesseur (débout)
Assesseur
(à l’entrée)
Assesseur
(debout)
secrétaire
assesseur
assesseur
Isoloir
Isoloir
Isoloir
Isoloir
Isoloir
Isoloir
président
Table pour les membres du bureau de vote
PM
Urne électorale
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de vote de première génération
La disposition de l'urne électorale par rapport au système du président veille à ce que les câbles de connexion ne traversent pas l'écran.

## Slide 13: Aperçu du système de vote
Dans l'isoloir
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération.

## Slide 14: Aperçu du bureau de vote
Dans l'isoloir
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération

## Slide 15: Aperçu du bureau de vote
Dans un isoloir
Notes: Un scanner portatif est installé sur au moins l'un des ordinateurs de vote de chaque bureau de vote, afin de donner à l'électeur l'occasion de vérifier le contenu du code QR.

## Slide 16: Aperçu du système de vote
Sur la table du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 17: Aperçu du bureau de vote
Sur la table du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération

## Slide 18: Lecteur de carte
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Pour vérifier :
Pour les communes où les lecteurs de cartes n'ont pas été remplacés avant 2014, un nouveau lecteur a été livré dans chaque boîte avec des rouleaux de papier.
Ceux-ci doivent être remplacés. Vous pouvez le repérer en regardant au bas du lecteur de carte et en regardant le type de numéro.
Erreur : commence par PRU
Bon : commence par FRE
Tous les lecteurs de cartes défectueux doivent être retirés de la caisse du système du président et éliminés de manière responsable.

## Slide 19: Aperçu du système de vote
À coté de la table du président
Notes: Si tout se passe bien, le service technique a assemblé le scanner de l'urne électorale et le couvercle automatique et l’a monté sur le couvercle de l'urne. De plus, ces pièces assemblées sont soumises à une première phase de test de diagnostic quelques mois avant les élections.
Dans le bureau de vote, le couvercle est placé sur l'urne électorale et doit être connecté au système du président.
Les 2 clés USB sont contenues dans des enveloppes scellées et doivent être insérées dès le début dans l'urne électronique.

## Slide 20: Aperçu du système de vote
À l'abri des regards dans un coin du bureau de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
À gauche : ordinateur de vote A4-517BE
À droite : système du président VIU-805BE

## Slide 21: Aperçu du système de vote
À l'abri des regards dans un coin du bureau de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
À gauche : système du président
Au milieu : ordinateur de vote SAES-3370 avec ABLE-D
À droite : ordinateur de vote SAES-3370

## Slide 22
Programme
Introduction
Partie théorique
  Aperçu du bureau de vote
  Installation du système de vote
  Démarrage du système de vote
  Votes
  Clôturer les votes/le bureau de vote

## Slide 23: Installation et connexions
Le système du président et l'urne électorale
E1 | Alimentation en courant continu | D1
E2 | USB - données | D2
E3 | Clé USB 1 | 
E4 | Clé USB 2 | 
E5 | Alimentation en courant alternatif | 230VAC
USB1 | lecteur de carte
USB2 | souris
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
CONSEIL :
VÉRIFIEZ QUE LE CÂBLE ENTRE L’URNE ÉLECTORALE ET LE SYSTÈME DU PRÉSIDENT EST ATTACHÉ À UN PIED DE TABLE.
ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE L’URNE ÉLECTORALE N'EST PAS POSITIONNÉ DE FAÇON À REPRÉSENTER UN RISQUE

## Slide 24: Installation et connexions
Le système du président et l'urne électorale
D1 | Alimentation en courant continu | E1
D2 | USB - données | E2
 | Clé USB 1 | E3
 | Clé USB 2 | E4
230VAC | Alimentation en courant alternatif | E5
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
CONSEIL :
VÉRIFIEZ QUE LE CÂBLE ENTRE L’URNE ÉLECTORALE ET LE SYSTÈME DU PRÉSIDENT EST ATTACHÉ À UN PIED DE TABLE.
ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE L’URNE ÉLECTORALE N'EST PAS POSITIONNÉ DE FAÇON À REPRÉSENTER UN RISQUE

## Slide 25: Installation et connexions
L’ordinateur de vote
RS232 | boîtier d’alarme
AC | câble 230VAC
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
CONSEIL :
ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE ISOLOIR DISPOSE D'UNE BOÎTE DE CONTACT ET ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ATTACHÉ À UN PIED DE L’ISOLOIR.
ASSUREZ-VOUS QUE LE BOÎTIER D'ALARME EST SUSPENDU À L'EXTÉRIEUR DE L’ISOLOIR ET ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE NE SE TROUVE PAS DANS LE CHEMIN DE L’ÉLECTEUR.

## Slide 26: Installation et connexions
L’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
NB :
Assurez-vous que chaque ordinateur de vote est équipé d'un nouveau rouleau de papier thermique.
Retirez tous les rouleaux qui étaient déjà placés lors des élections précédentes.
Travailler uniquement avec les rouleaux de papier qui ont été livrés maintenant.

## Slide 27: Installation et connexions
L’ordinateur de vote
RS232 | boîtier d’alarme
DC | Câble adaptateur AC/DC
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
CONSEIL :
ASSUREZ-VOUS QUE CHAQUE ISOLOIR DISPOSE D'UNE BOÎTE DE CONTACT ET ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ATTACHÉ À UN PIED DE L’ISOLOIR.
ASSUREZ-VOUS QUE LE BOÎTIER D'ALARME EST SUSPENDU À L'EXTÉRIEUR DE L’ISOLOIR ET ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE NE SE TROUVE PAS DANS LE CHEMIN DE L’ÉLECTEUR.

## Slide 28: Installation et connexions
L’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
NB :
Assurez-vous que chaque ordinateur de vote est équipé d'un nouveau rouleau de papier thermique.
Retirez tous les rouleaux qui étaient déjà dans la livraison d'usine.
Travaillez uniquement avec les nouveaux rouleaux de papier complets qui ont été livrés séparément.

## Slide 29
Programme
Introduction
Partie théorique
  Aperçu du bureau de vote
  Installation du système de vote
  Démarrage du système de vote
  Votes
  Clôturer les votes/le bureau de vote

## Slide 30: Démarrage du bureau de vote
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de vote + mot de passe
Insérez les deux clés USB dans l'urne électorale électronique (E3 + E4)
Démarrez le système du président
Démarrez l'ordinateur de vote avec 1 clé USB sur instruction
Continuez à l'étape 5 jusqu'à ce que tous les ordinateurs de vote aient été démarrés
Remettez la clé USB dans l'urne électronique
Ouvrez le vote
Présidents + assesseurs prennent position et le premier électeur peut être admis au vote

## Slide 31: Démarrage du bureau de vote
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de vote + mot de passe
Notes: ATTENTION :
SI LE SCELLEMENT DES ENVELOPPES N'EST PAS ENCADRÉ, NE PAS CONTINUER MAIS SIGNALER AU RESPONSABLE COMMUNAL

## Slide 32: Code du bureau de vote + mot de passe
Notes: Soulignez les points importants :
Code du bureau de vote
Mot de passe
Code PIN pour débloquer les ordinateurs de vote

## Slide 33: Démarrage du bureau de vote
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de vote + mot de passe
Insérez les deux clés USB dans l'urne électorale électronique (E3 + E4)
Démarrez le système du président

## Slide 34: Clé USB dans l’urne électronique
Insérez les deux clés USB dans E3 et E4
Notes: ATTENTION :
N'OUBLIEZ PAS D'INSTRUIRE LES PRÉSIDENTS AVANT L’OUVERTURE DU VOTE QU’ILS DOIVENT VÉRIFIER SI L’URNE ÉLECTORALE EST VIDE ET SCELLER L’URNE ÉLECTORALE AVEC LES 2 COLSONS GRIS!!!!!

## Slide 35: Démarrage du système du président
Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le bouton s'allume en blanc
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 36: Démarrage du système du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
ATTENTION :
RETOURNEZ LE FORMULAIRE AVEC LE CODE DU BUREAU DE VOTE ET LE MOT DE PASSE DANS L’ENVELOPPE ET GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DU PUBLIC.

## Slide 37: Démarrage du système du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 38: Démarrage du système du président
Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le bouton s'allume en bleu
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération

## Slide 39: Démarrage du système du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
ATTENTION :
RETOURNEZ LE FORMULAIRE AVEC LE CODE DU BUREAU DE VOTE ET LE MOT DE PASSE DANS L’ENVELOPPE ET GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DU PUBLIC.

## Slide 40: Démarrage du système du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération

## Slide 41: Démarrage du système du président

## Slide 42: Démarrage du bureau de vote
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de vote + mot de passe
Insérez les deux clés USB dans l'urne électorale électronique (E3 + E4)
Démarrez le système du président
Démarrez l'ordinateur de vote avec 1 clé USB sur instruction

## Slide 43: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 44: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération

## Slide 45: Démarrage de l’ordinateur de vote

## Slide 46: Démarrage de l’ordinateur de vote

## Slide 47: Démarrage de l’ordinateur de vote
Prenez maintenant 1 clé USB de l'urne électronique et allez au premier ordinateur de vote dans l'isoloir le plus à gauche.
L’écran du système de président affiche le statut suivant :
Notes: CONSEIL :
GARDEZ UN ORDRE FIXE, PAR EX. DE GAUCHE À DROITE.

## Slide 48: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 49: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération

## Slide 50: Démarrage de l’ordinateur de vote
Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran tactile affiche des informations et fermez les deux couvercles quand le processus de démarrage est complètement terminé
Marche/arrêt
USB
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 51: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Si cet écran est visible, le processus de démarrage vient de commencer et vous pouvez suivre les étapes à l'écran.

## Slide 52: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
À un moment donné, le système vous demandera de retirer la clé USB et le processus de démarrage se poursuivra

## Slide 53: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Si tout le système a vérifié que toutes les pièces fonctionnent correctement, cet écran apparaîtra peu de temps avant que l'ordinateur de vote ne soit prêt à être utilisé par le premier électeur.

## Slide 54: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
L'ordinateur de vote est maintenant prêt à être utilisé par le premier électeur.

## Slide 55: Démarrage de l’ordinateur de vote
Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran tactile affiche des informations et fermez les deux couvercles (avec la touche 1005) une fois le processus de démarrage terminé
Marche/arrêt
USB
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération

## Slide 56: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Si cet écran est visible, le processus de démarrage vient de commencer et vous pouvez suivre les étapes à l'écran.

## Slide 57: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
À un moment donné, le système vous demandera de retirer la clé USB et le processus de démarrage se poursuivra

## Slide 58: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Si tout le système a vérifié que toutes les pièces fonctionnent correctement, cet écran apparaîtra peu de temps avant que l'ordinateur de vote ne soit prêt à être utilisé par le premier électeur.

## Slide 59: Démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
L'ordinateur de vote est maintenant prêt à être utilisé par le premier électeur.

## Slide 60: Démarrage du bureau de vote
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de vote + mot de passe
Insérez les deux clés USB dans l'urne électorale électronique (E3 + E4)
Démarrez le système du président
Démarrez l'ordinateur de vote avec 1 clé USB sur instruction
Continuez à l'étape 5 jusqu'à ce que tous les ordinateurs de vote aient été démarrés
Remettez la clé USB dans l'urne électronique

## Slide 61: Remettre la clé USB dans l'urne électronique
Notes: Quand tous les ordinateurs de vote ont été démarrés dans tous les isoloirs, la clé USB peut être remise dans l'urne électronique
Le système du président connecté vérifiera ensuite un certain nombre d’étapes avant que le vote ne puisse être ouvert.

## Slide 62: Remettre la clé USB dans l'urne électronique
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Après la dernière étape, appuyez sur le bouton de fin pour ouvrir le vote

## Slide 63: Remettre la clé USB dans l'urne électronique
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Après la dernière étape, appuyez sur le bouton de fin pour ouvrir le vote

## Slide 64: Démarrage du bureau de vote
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de vote + mot de passe
Insérez les deux clés USB dans l'urne électorale électronique (E3 + E4)
Démarrez le système du président
Démarrez l'ordinateur de vote avec 1 clé USB sur instruction
Continuez à l'étape 5 jusqu'à ce que tous les ordinateurs de vote aient été démarrés
Remettez la clé USB dans l'urne électronique
Ouvrez le vote

## Slide 65: Ouvrir le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
À partir de cet écran, il est seulement important de sélectionner le bouton « Ouvrir l’élection ». Toutes les autres options ne sont pas pertinentes pour le bureau de vote et les présidents ne doivent pas être encouragés à ouvrir ces menus plus techniques.

## Slide 66: Ouvrir le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
À partir de cet écran, il est seulement important de sélectionner le bouton « Ouvrir l’élection ». Toutes les autres options ne sont pas pertinentes pour le bureau de vote et les présidents ne doivent pas être encouragés à ouvrir ces menus plus techniques.

## Slide 67: Démarrage du bureau de vote
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de vote + mot de passe
Insérez les deux clés USB dans l'urne électorale électronique (E3 + E4)
Démarrez le système du président
Démarrez l'ordinateur de vote avec 1 clé USB sur instruction
Continuez à l'étape 5 jusqu'à ce que tous les ordinateurs de vote aient été démarrés
Remettez la clé USB dans l'urne électronique
Ouvrez le vote
Présidents + assesseurs prennent position et le premier électeur peut être admis au vote
Notes: Ensuite, vous arrivez à la dernière étape du démarrage du bureau de vote.
En principe, vous êtes maintenant prêt et vous pouvez vérifier encore une fois si :
tous les ordinateurs de vote dans les isoloirs sont prêts
  Sont-ils bien préparés
  Tous les écrans sont-ils allumés avec le message que la carte doit être insérée dans le lecteur de carte
  Tous les couvercles sont-ils fermés
  Tous les rideaux sont-ils fermés
tous les boîtiers d'alarme sont visibles à l'extérieur de l'isoloir
toutes les listes électorales sont affichées dans l'isoloir
l'urne électronique est bien présentée :
  A-t-on vérifié que l'urne électorale est vide
  Le couvercle est-il scellé avec les colsons gris
  Le couvercle à l'arrière de l'urne est-il fermé
  Le couvercle électronique de l'urne est-il fermé et le voyant est-il rouge
  Le jeu de câbles est-il solidement fixé à un pied de table et aucun câble n'est posé au sol
le système du président est allumé et à l'écran, vous pouvez choisir entre « fermer le vote » ou « activer les cartes »
tout est prêt sur la table du président, la liste des électeurs, un stylo, un timbre, des cartes à puce
toutes les tâches sont-elles divisées ? Qui se tient à l'entrée, à l'urne électorale, à côté de l'isoloir, qui s'assoit sur quelle chaise et qui fait quoi, tout le monde a-t-il prêté serment, etc.
Après cela, tous les membres du bureau de vote peuvent choisir leur position et le président peut ouvrir le bureau de vote pour laisser entrer le premier électeur.
ATTENTION : VÉRIFIEZ QUE TOUT EST PRÊT AVANT 8H00 POUR POUVOIR OUVRIR LE VOTE À TEMPS

## Slide 68
Programme
Introduction
Partie théorique
  Aperçu du bureau de vote
  Installation du système de vote
  Démarrage du système de vote
  Votes
  Clôturer les votes/le bureau de vote

## Slide 69: Activer les cartes à puce
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Vous pouvez commencer le vote en activant les cartes et en les distribuant aux électeurs qui se sont identifiés, qui ont une lettre de convocation et qui figurent dans la liste des électeurs de ce bureau de vote et qui n'ont pas voté auparavant.

## Slide 70: Activer les cartes à puce
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Les cartes peuvent simplement être insérées de la manière indiquée dans le lecteur de carte intégré.

## Slide 71: Activer les cartes à puce
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Quand la « coche » verte apparaît, vous pouvez retirer la carte du lecteur de carte et la remettre à l'électeur.
Ensuite, vous demandez à l’électeur de se rendre dans un isoloir vide et de fermer le rideau derrière lui.
Vous pouvez répéter cette procédure pour chaque électeur qui s’est correctement identifié et qui peut voter.
CONSEIL :
VEILLEZ À CE QU’IL Y AIT UNE BONNE RÉPARTITION DES ÉLECTEURS SUR TOUS LES ISOLOIRS. CELA ÉVITERA QUE LE PAPIER D’UN ORDINATEUR DE VOTE SE VIDE PLUS RAPIDEMENT ET QUE VOUS DEVIEZ LE REMPLACER.

## Slide 72: Activer les cartes à puce
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Vous pouvez commencer le vote en activant les cartes et en les distribuant aux électeurs qui se sont identifiés, qui ont une lettre de convocation et qui figurent dans la liste des électeurs de ce bureau de vote et qui n'ont pas voté auparavant.

## Slide 73: Activer les cartes à puce
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Les cartes peuvent simplement être insérées de la manière indiquée dans le lecteur de carte connecté.

## Slide 74: Activer les cartes à puce
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Quand la « coche » verte apparaît, vous pouvez retirer la carte du lecteur de carte et la remettre à l'électeur.
Ensuite, vous demandez à l’électeur de se rendre dans un isoloir vide et de fermer le rideau derrière lui.
Vous pouvez répéter cette procédure pour chaque électeur qui s’est correctement identifié et qui peut voter.
CONSEIL :
VEILLEZ À CE QU’IL Y AIT UNE BONNE RÉPARTITION DES ÉLECTEURS SUR TOUS LES ISOLOIRS. CELA ÉVITERA QUE LE PAPIER D’UN ORDINATEUR DE VOTE SE VIDE PLUS RAPIDEMENT ET QUE VOUS DEVIEZ LE REMPLACER.

## Slide 75: Enregistrer le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
ATTENTION :
assurez-vous que la carte d'électeur (carte à puce) est d'abord reprise avant que l'électeur ne scanne son bulletin de vote dans l'urne électronique
Si un électeur a scanné son bulletin de vote, le président peut le voir en 2 points sur l'écran de son système :
Une barre bleue apparaît temporairement avec le message « Vote enregistré »
Le compteur du nombre d'électeurs augmente.
ATTENTION :
assurez-vous que l'électeur dépose son bulletin de vote dans l'urne électronique lorsque le couvercle automatique s'ouvre.
Si cela n’est pas fait avant que le couvercle soit refermé, vous devrez demander à l'électeur de scanner à nouveau son bulletin de vote. Le couvercle s'ouvre alors à nouveau.

## Slide 76: Enregistrer le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
ATTENTION :
assurez-vous que la carte d'électeur (carte à puce) est d'abord reprise avant que l'électeur ne scanne son bulletin de vote dans l'urne électronique
Si un électeur a scanné son bulletin de vote, le président peut le voir en 2 points sur l'écran de son système :
Une barre bleue apparaît temporairement avec le message « Vote enregistré »
Le compteur du nombre d'électeurs augmente.
ATTENTION :
assurez-vous que l'électeur dépose son bulletin de vote dans l'urne électronique lorsque le couvercle automatique s'ouvre.
Si cela n’est pas fait avant que le couvercle soit refermé, vous devrez demander à l'électeur de scanner à nouveau son bulletin de vote. Le couvercle s'ouvre alors à nouveau.

## Slide 77
Programme
Introduction
Partie théorique
  Aperçu du bureau de vote
  Installation du système de vote
  Démarrage du système de vote
  Votes
  Clôturer les votes/le bureau de vote

## Slide 78: Clôturer le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Le bureau de vote ferme à 16h00 pour les électeurs. Tous les électeurs admis dans le bureau de vote à cette heure peuvent toujours voter.
Après que le dernier électeur admis dans le bureau de vote a donné son vote, le président active le menu dans lequel le vote peut être clôturé.

## Slide 79: Clôturer le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération

## Slide 80: Clôturer le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Le bureau de vote ferme à 16h00 pour les électeurs. Tous les électeurs admis dans le bureau de vote à cette heure peuvent toujours voter.
Après que le dernier électeur admis dans le bureau de vote a donné son vote, le président active le menu dans lequel le vote peut être clôturé.

## Slide 81: Clôturer le vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Le président choisit l'option « Clôturer le vote » et demande à tous les assesseurs d'éteindre les ordinateurs de vote afin d'empêcher l'impression de nouveaux bulletins de vote.

## Slide 82: Clôturer le vote
Notes: Le président choisit l'option « Confirmer » et demande à tous les assesseurs d'éteindre les ordinateurs de vote afin d'empêcher l'impression de nouveaux bulletins de vote.
Le système prendra ensuite un certain nombre de mesures pour s'assurer que tous les votes sont comptés et enregistrés de manière sécurisée.
Tout au long de ces étapes, un certain nombre d’écrans différents s’affichent pour informer le président que ces étapes ont été correctement effectuées et que le président sait qu’il doit attendre la prochaine action.
Et c’est…

## Slide 83: Imprimer et signer le rapport des chiffres clés
Notes: Le système du président demandera à un moment donné au bureau de vote de prendre une clé USB dans l’urne électronique et de l’utiliser avec l’un des ordinateurs de vote pour imprimer un rapport des chiffres clés.
Ce rapport est très important et doit être signé par tous les membres du bureau de vote. Les témoins du bureau de vote peuvent également signer.
Ce rapport est utilisé au siège pour déterminer si le résultat du bureau de vote, tel qu’il est sauvegardé sur les clés USB et renvoyé, provient réellement du bureau de vote et n’a pas changé depuis que les clés USB ont quitté le bureau de vote.

## Slide 84: Imprimer et signer le rapport des chiffres clés
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Si une clé USB est connectée à l’un des ordinateurs de vote, celui-ci peut être rallumé, puis le rapport sera chargé et imprimé avec la même imprimante que celle utilisée pour les bulletins de vote.
ATTENTION : L'ORDINATEUR DE VOTE DOIT ÊTRE ÉTEINT AVANT D'INSERER LA CLÉ USB ET DE RALLUMER L’ORDINATEUR DE VOTE.

## Slide 85: Imprimer et signer le rapport des chiffres clés
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Si une clé USB est connectée à l’un des ordinateurs de vote, celui-ci peut être rallumé, puis le rapport sera chargé et imprimé avec la même imprimante que celle utilisée pour les bulletins de vote.
ATTENTION : L'ORDINATEUR DE VOTE DOIT ÊTRE ÉTEINT AVANT D'INSERER LA CLÉ USB ET DE RALLUMER L’ORDINATEUR DE VOTE.

## Slide 86: Imprimer et signer le rapport des chiffres clés
Comparez avec le nombre d'électeurs figurant sur les listes de pointage
Signer ici
Lisez la déclaration
Notes: Si une clé USB est connectée à l’un des ordinateurs de vote, celui-ci peut être rallumé, puis le rapport sera chargé et imprimé avec la même imprimante que celle utilisée pour les bulletins de vote.
ATTENTION : L'ORDINATEUR DE VOTE DOIT ÊTRE ÉTEINT AVANT D'INSERER LA CLÉ USB ET DE RALLUMER L’ORDINATEUR DE VOTE.

## Slide 87: Imprimer et signer le rapport des chiffres clés
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Si le rapport des chiffres clés est imprimé et signé, l'ordinateur de vote peut être définitivement éteint.
Après cela, la clé USB retirée doit être remise dans l'urne électronique afin d'éteindre le système du président.

## Slide 88: Imprimer et signer le rapport des chiffres clés
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Si le rapport des chiffres clés est imprimé et signé, l'ordinateur de vote peut être définitivement éteint.
Après cela, la clé USB retirée doit être remise dans l'urne électronique afin d'éteindre le système du président.

## Slide 89: Restaurer la clé USB et clôturer le vote
Notes: Si la clé USB est restaurée, vous pouvez définitivement clôturer le vote.

## Slide 90: Restaurer la clé USB et clôturer le vote
Notes: Une fois que la clé USB restaurée a transmis le statut d'impression du rapport des chiffres clés, différents écrans sont affichés, pour finalement afficher cet écran.
En sélectionnant le bouton « Fin », le vote est définitivement clôturé et le système du président peut également être fermé.

## Slide 91: Clôturer les votes/le bureau de vote
Vérifiez que tous les appareils sont éteints
Retirez les deux clés USB de l'urne électorale électronique
Mettez les deux clés USB dans l'enveloppe et scellez/signez l’enveloppe
Insérez le rapport des chiffres clés signé dans la même enveloppe et scellez/signez l'enveloppe
Ouvrez l'urne électorale
Sortez tous les bulletins de vote et insérez-les dans l'enveloppe/le sac et scellez/signez l'enveloppe/le sac
Fermez l'urne électorale
Insérez tous les autres documents (listes de pointage, formulaire de jetons de présence, liste des électeurs qui ne se sont pas présentés, assesseurs qui ne se sont pas présentés, etc.) dans les enveloppes prévues à cet effet

## Slide 92: Le bureau de vote est définitivement fermé
Le président met les clés USB et le rapport chiffre clés dans une enveloppe scellée. Il apporte cette enveloppe au bureau principal de canton.

## Slide 93
Programme
Introduction
Partie théorique
  Traitement des incidents/problèmes
  Recomptage au siège

## Slide 94: Traitement des incidents/problèmes
Pendant l’installation
Pendant le démarrage
Pendant le vote
Pendant la clôture

## Slide 95: Incidents/écarts lors de l’installation
La première étape lors d'un incident consiste à vérifier si (tous les composants du) système sont complets et si tous les câbles sont correctement connectés  et déconnecter et reconnecter toutes les pièces
Signalez tous les incidents de vote électronique au responsable communal
Déterminez si le matériel a déjà été soumis à un test de diagnostic en phase 2
Rapportez tous les incidents qui ne peuvent pas être résolus par eux-mêmes au helpdesk Smartmatic/Diebold Nixdorf
Si le problème ne peut être résolu par téléphone, un rendez-vous sera pris pour un remplacement de composant
Notes: L'étape 5 doit être réglée avant le jour du scrutin.

## Slide 96: Incidents/écarts lors du démarrage
Le système effectue un diagnostic lors du démarrage
Les problèmes et les écarts sont visibles à l'écran avec des symboles et/ou des messages du système.

## Slide 97: Incidents/écarts lors du démarrage du système du président
Notes: Dans cet exemple, le code du bureau de vote ou le mot de passe n’ont pas été entrés correctement
Traitement :
Sélectionnez la flèche bleue à gauche et entrez à nouveau très soigneusement le code du bureau de vote et le mot de passe dans le système.

## Slide 98: Incidents/écarts lors du démarrage du système du président
Notes: Dans cet exemple, le scanner de l'urne électronique n'est pas connecté.
Les autres parties parlent d'elles-mêmes
L'urne électorale est l'urne électorale entière, y compris le couvercle automatique.

## Slide 99: Incidents/écarts lors du démarrage de l’ordinateur de vote
Notes: Cet exemple parle de lui-même

## Slide 100: Incidents/écarts lors du démarrage
La première étape lors d'un incident consiste à vérifier si (tous les composants du) système sont complets et si tous les câbles sont correctement connectés  déconnecter tous les composants, les reconnecter tout et redémarrer
Signalez tous les incidents de vote électronique au coordinateur communal
Rapportez tous les incidents qui ne peuvent pas être résolus par eux-mêmes au helpdesk Smartmatic/Diebold Nixdorf
Si le problème ne peut être résolu par téléphone, un rendez-vous sera pris pour un remplacement de composant
Notes: Étape 6 :
pour les systèmes du président, cela se produit dans les 30 minutes.
Pour les ordinateurs de vote, cela se produit dans les 60 minutes

## Slide 101: Incidents/écarts pendant le vote
Les écarts sont visibles à l'écran avec des symboles et/ou des messages du système.
Il existe un traitement approprié par symbole ou notification

## Slide 102: Incidents/écarts pendant le vote du système du président
Travailler avec 1 clé USB
Le couvercle électronique ne répond pas
Couvercle électronique non connecté
Scanner de bulletins de vote non connecté
Erreur lors de l'activation de la carte
Le scanner de bulletins de vote ne répond pas
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Notification Traitement
Erreur lors de l’activation de la carte Retirer la carte et réessayer, si le problème persiste  mise de la carte en quarantaine et essai d’une nouvelle carte
Scanner d’urne électorale non connecté Dévisser le couvercle automatique et connecter le connecteur USB-B et redémarrer le système du président
Le scanner de bulletins de vote ne répond pas Éteindre le système du président et le redémarrer, si le problème persiste, demander de l'aide pour le remplacement
Travailler avec 1 clé USB Pas de problème, si une deuxième clé USB est à nouveau disponible, les deux clés synchroniseront le contenu
Couvercle électronique non connecté Vérifiez que les connecteurs D2 et/ou E2 du câble x sont correctement insérés dans leur port USB
Le couvercle électronique ne répond pas Éteindre le système du président et le redémarrer, si le problème persiste, demander de l'aide pour le remplacement.
Le scrutin peut continuer normalement. Le couvercle n'a qu'une légère tension de ressort et peut facilement être ouvert avec les doigts.

## Slide 103: Incidents/écarts pendant le vote du système du président
Travailler avec 1 clé USB
Le couvercle électronique ne répond pas
Couvercle électronique non connecté
Scanner de bulletins de vote non connecté
Erreur lors de l'activation de la carte
Le scanner de bulletins de vote ne répond pas
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Notification Traitement
Erreur lors de l’activation de la carte Retirer la carte et réessayer, si le problème persiste  mise de la carte en quarantaine et essai d’une nouvelle carte
Scanner d’urne électorale non connecté Dévisser le couvercle automatique et connecter le connecteur USB-B et redémarrer le système du président
Le scanner de bulletins de vote ne répond pas Éteindre le système du président et le redémarrer, si le problème persiste, demander de l'aide pour le remplacement
Travailler avec 1 clé USB Pas de problème, si une deuxième clé USB est à nouveau disponible, les deux clés synchroniseront le contenu
Couvercle électronique non connecté Vérifiez que les connecteurs D2 et/ou E2 du câble x sont correctement insérés dans leur port USB
Le couvercle électronique ne répond pas Éteindre le système du président et le redémarrer, si le problème persiste, demander de l'aide pour le remplacement.
Le scrutin peut continuer normalement. Le couvercle n'a qu'une légère tension de ressort et peut facilement être ouvert avec les doigts.

## Slide 104: Incidents/écarts pendant le vote de l’ordinateur de vote
Incident :
Un électeur indique qu'il n'est pas satisfait de la liste et des choix de candidats imprimés. Il n’a pas encore scanné son bulletin de vote.
Traitement :
Demandez à l'électeur de plier son bulletin de vote de manière à le rendre illisible.
Prenez-le et cachetez-le invalide.
Prenez la carte et activez-la à nouveau.
L'électeur peut essayer encore une fois.
Notes: .

## Slide 105: Incidents/écarts pendant le vote de l’ordinateur de vote
Notes: Incident :
L'électeur a retiré la carte trop tôt.
Traitement :
La carte doit être insérée à nouveau et l'électeur peut continuer.

## Slide 106: Incidents/écarts pendant le vote de l’ordinateur de vote
Notes: Incident :
L'électeur a retiré la carte trop souvent.
Traitement :
Le boîtier d'alarme clignotera et sonnera.
L'électeur ne peut pas continuer à voter,
Le président doit appuyer sur le bouton du boîtier d’alarme et entrer le code PIN pour débloquer l’ordinateur de vote

## Slide 107: Incidents/écarts pendant le vote de l’ordinateur de vote
Notes: C'est l'écran où le président peut entrer le code PIN pour débloquer l'ordinateur de vote.
Le code PIN est sur le formulaire avec le code du bureau de vote et le mot de passe.
ATTENTION :
APRÈS UTILISATION, REMETTEZ LE FORMULAIRE DANS L’ENVELOPPE ET CONSERVEZ-LA HORS DE VUE DU PUBLIC

## Slide 108: Incidents/écarts pendant le vote de l’ordinateur de vote
REDÉMARRER UN ORDINATEUR DE VOTE
Notes: ÉTAPE 1 : Assurez-vous que l'ordinateur de vote est éteint
ÉTAPE 2 : Allez au système du président pour récupérer l’une des deux clés USB.

## Slide 109: Incidents/écarts pendant le vote de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
ÉTAPE 3 : Sélectionnez l'icône en bas à gauche
ÉTAPE 4 : Attendez que le système indique qu'une clé USB peut être retirée
ÉTAPE 5 : Allez à l'urne électorale, ouvrez le couvercle, retirez 1 clé USB et fermez le couvercle
ÉTAPE 6 : Le scrutin peut continuer normalement : CÀD QUE VOUS POUVEZ CONTINUER À ACTIVER LES CARTES ET À SCANNER LES BULLETINS DE VOTE
ÉTAPE 7 : Allez à l'ordinateur de vote que vous souhaitez démarrer, insérez la clé USB dans l'ordinateur de vote et démarrez conformément à la procédure standard.
ÉTAPE 8 : Retournez à l'urne électorale, remettez la clé USB dans l'urne électronique et attendez que le système de président soit prêt

## Slide 110: Incidents/écarts pendant le vote de l’ordinateur de vote
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
ÉTAPE 3 : Sélectionnez l'icône en bas à gauche
ÉTAPE 4 : Attendez que le système indique qu'une clé USB peut être retirée
ÉTAPE 5 : Allez à l'urne électorale, ouvrez le couvercle, retirez 1 clé USB et fermez le couvercle
ÉTAPE 6 : Le scrutin peut continuer normalement : CÀD QUE VOUS POUVEZ CONTINUER À ACTIVER LES CARTES ET À SCANNER LES BULLETINS DE VOTE
ÉTAPE 7 : Allez à l'ordinateur de vote que vous souhaitez démarrer, insérez la clé USB dans l'ordinateur de vote et démarrez conformément à la procédure standard.
ÉTAPE 8 : Retournez à l'urne électorale, remettez la clé USB dans l'urne électronique et attendez que le système de président soit prêt

## Slide 111: Incidents/écarts pendant le vote
Si aucun traitement approprié n'est clair/efficace, vérifiez si (toutes les parties) du système sont complètes et si tous les câbles sont correctement connectés  déconnecter tous les composants, les reconnecter tout et redémarrer
Signalez tous les incidents de vote électronique au coordinateur communal
Rapportez tous les incidents qui ne peuvent pas être résolus par eux-mêmes au helpdesk Smartmatic/Diebold Nixdorf
Si le problème ne peut être résolu par téléphone, un rendez-vous sera pris pour un remplacement de composant
Notes: Étape 6 :
pour les systèmes du président, cela se produit dans les 30 minutes.
Pour les ordinateurs de vote, cela se produit dans les 60 minutes

## Slide 112
Programme
Introduction
Partie théorique
  Traitement des incidents / problèmes
  Recomptage au bureau principal de canton

## Slide 113: Recomptage
Responsabilité du bureau principal de canton
Soutien de la commune :
  fournit le matériel nécessaire
  fournit le support technique
  installe l'équipement
  prend en charge le démarrage et l'utilisation de l'application de recomptage
Le bureau principal de canton fournit le nécessaire :
  enveloppe scellée avec les clés USB (2 pièces)
  enveloppe scellée avec code du bureau de recomptage des votes et mot de passe
  enveloppe/sac scellé(e) avec les bulletins de vote du bureau de vote qui doivent être recomptés
  enveloppes vides scellables pour la sortie du recomptage

## Slide 114: Matériel requis pour le recomptage
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
L'ordinateur de vote est utilisé uniquement à la fin lors de l'impression du rapport des chiffres clés
ATTENTION :
Le câble x ne doit pas nécessairement être utilisé pour le jeu de câbles de l’urne électronique.

## Slide 115: Matériel requis pour le recomptage
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
L'ordinateur de vote est utilisé uniquement à la fin lors de l'impression du rapport des chiffres clés
ATTENTION :
Utilisez l'adaptateur fourni avec le netbook (dans la boîte de transport du système du président). Cet adaptateur a le connecteur de bonne taille.

## Slide 116: Démarrage du bureau de recomptage
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant les clés USB (2 pièces)
Ouvrez l’enveloppe scellée contenant le code du bureau de recomptage + mot de passe
Insérez les deux clés USB dans le système du président
Démarrez le système du président
Ouvrez le recomptage
Présidents + assesseurs prennent position et le recomptage peut commencer

## Slide 117: Démarrage du système du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de deuxième génération
Il en va de même qu'avec le démarrage du bureau de vote, seuls le code du bureau de recomptage et le mot de passe doivent être saisis ici.

## Slide 118: Démarrage du système du président
Notes: Ce slide uniquement pour les communes avec systèmes de première génération
Il en va de même qu'avec le démarrage du bureau de vote, seuls le code du bureau de recomptage et le mot de passe doivent être saisis ici.

## Slide 119: Recomptage
Ouvrez l’enveloppe/le sac avec les bulletins de vote
Sortez les bulletins de vote et préparez les piles
Scannez le code QR de chaque bulletin de vote avec le scanner à main
Terminez toutes les piles
Clôturez le recomptage
Imprimez/signez le rapport de chiffres clés (avec l’ordinateur de vote)
Fermez le bureau de recomptage
Traitez les clés USB dans Martine
Notes: Les écrans que vous devez parcourir dans l’application de recomptage ressemblent à ceux de l’application de vote, à quelques détails près.
ATTENTION :
LE SYSTÈME EMPÊCHE QUE LES BULLETINS DE VOTE SOIENT ENREGISTRÉS 2 OU PLUSIEURS FOIS, MÊME SI VOUS LES SCANNEZ PLUSIEURS FOIS. SEUL LE PREMIER SCAN EST ENREGISTRÉ SUR LES CLÉS USB ET TOUS LES BULLETINS DE VOTE SERONT INCLUS 1 X DANS LE RÉSULTAT DU RECOMPTAGE

## Slide 120
Programme
Introduction
Partie théorique
Partie pratique
Partie finale

## Slide 121: S’exercer
Installer l'urne électorale et le système du président
Installer l’ordinateur de vote
Démarrage du bureau de vote
Activer les cartes et voter
Retirer la clé USB en toute sécurité
Créer et régler une alarme
Fermer le bureau de vote et imprimer le rapport des chiffres clés

## Slide 122
Programme
Introduction
Partie théorique
Partie pratique
Partie finale

## Slide 123: Objectifs de la formation
Savoir à quoi sert chaque partie du système de vote
Organiser les bureaux de vote et installer les systèmes de vote correctement
Maîtriser le processus de démarrage et d’arrêt
Savoir quoi faire en cas de problèmes et d'incidents
Savoir comment aider le bureau principal en cas de recomptage
Développer les connaissances et la confiance pour former les présidents
Notes: Indiquer sur une liste si les objectifs visés ont été atteints.

## Slide 124: Documentation
Manuel succinct – Logiciel d’exercice pour le président du bureau de vote
Manuel succinct - Logiciel d’exercice pour le citoyen
Manuel succinct (A3) pour le président du bureau de vote
Manuel complet du président du bureau de vote
Présentation training pour le président du bureau de vote

## Slide 125: Contact
Smartmatic
  +32 (0)2 511 78 71
  Belgium.vote@smartmatic.com
Diebold Nixdorf
  +32 (0)800 35704 Helpdesk technique
  Bevoting.sd-be@dieboldnixdorf.com

## Slide 126
Merci
Questions&Réponses

## Slide 127: Évaluation
formulaire d'évaluation